Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Президиума

Правительства Республики Хакасия

от «____» _________ 2018 г. № _________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВТОДОРПРОЕКТ «ТРАССА»

#### Проект планировки территории линейного объекта и проект межевания территории линейного объекта

#### «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия»

2017 г

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории линейного объекта |  |
|  | Основная часть |  |
|  | Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть |  |
|  | Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
|  | Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
|  | Проект межевания территории линейного объекта |  |
|  | Раздел 5 Проект межевания территории. Текстовая часть |  |
|  | Раздел 6 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть |  |

|  |  |  |  |  |  | 43 – 2017 – СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | К.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
| Разработал | Янченко |  | 09.17 | Состав проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | Кодирова |  | 09.17 |  | П | 1 | 3 |
| Рук.группы | Сиротенко |  | 09.17 |  | ООО «Автодорпроект «Трасса» |
| Н.контроль | Попова |  | 09.17 |  |  |
| ГИП | Сальцева |  | 09.17 |  |  |

| Обозначение | Наименование | Страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории линейного объекта |  |
|  | Основная часть |  |
|  | Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть | 11 |
|  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000. 1 этап | 12 |
|  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000. 2 этап | 13 |
|  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000. 3 этап | 14 |
|  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000. 4 этап | 15 |
|  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000. 5 этап | 16 |
|  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000. 6 этап | 17 |
|  | Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов | 18 |
|  | 2.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки территории линейного объекта и проект межевания территории линейного объекта | 19 |
|  | 2.1.1 1 этап - автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе | 19 |
|  | 2.1.2 2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе | 21 |
|  | 2.1.3 3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе | 23 |
|  | 2.1.4 4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе | 26 |
|  | 2.1.5 5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе | 28 |
|  | 2.1.6 6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе | 30 |
|  | 2.2 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства | 31 |
|  | 2.3 Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия | 32 |
|  | 2.4 Мероприятия по охране окружающей среды | 32 |
|  | 2.5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности | 32 |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть | 38 |
|  | 1 этап - автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе | 39 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры территории | 40 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки Масштаб 1:500 | 41 |
|  | Схема организации движения транспорта | 46 |
|  | Схема вертикальной планировки территории | 47 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и схема границ территорий объектов культурного наследия | 48 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. Масштаб 1:500 | 49 |
|  | 2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе | 54 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры территории | 55 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки Масштаб 1:500 | 56 |
|  | Схема организации движения транспорта | 61 |
|  | Схема вертикальной планировки территории | 62 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и схема границ территорий объектов культурного наследия | 63 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. Масштаб 1:500 | 64 |
|  | 3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе | 69 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры территории | 70 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки Масштаб 1:500 | 71 |
|  | Схема организации движения транспорта | 76 |
|  | Схема вертикальной планировки территории | 77 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и схема границ территорий объектов культурного наследия | 78 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. Масштаб 1:500 | 79 |
|  | 4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе. 5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе. 6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе | 84 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры территории | 85 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Масштаб 1:500. 4 этап | 86 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Масштаб 1:500. 5 этап | 89 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Масштаб 1:500. 6 этап | 92 |
|  | Схема организации движения транспорта | 95 |
|  | Схема вертикальной планировки территории | 96 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и схема границ территорий объектов культурного наследия | 97 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. Масштаб 1:500. 4 этап | 98 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. Масштаб 1:500. 5 этап | 101 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. Масштаб 1:500. 6 этап | 104 |
|  | Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | 107 |
|  | 4.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ | 108 |
|  | 4.1.1 Климат | 108 |
|  | 4.1.2 Гидрография | 108 |
|  | 4.1.3 Почвы | 108 |
|  | 4.1.4 Инженерно-геологическая характеристика | 108 |
|  | 4.2 Обоснование границ зоны планируемого размещения линейного объекта и мероприятий, связанных с установлением такой зоны | 109 |
|  | 4.2.1 1 этап - автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе | 109 |
|  | 4.2.2 2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе | 110 |
|  | 4.2.3 3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе | 110 |
|  | 4.2.4 4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе | 111 |
|  | 4.2.5 5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе | 111 |
|  | 4.2.6 6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе | 112 |
|  | 4.3 Обоснование мероприятий по переводу земель из одной категории в другую | 112 |
|  | Приложения: | 113 |
|  | Приложение А Согласование проекта планировки территории и проекта межевания территории. 1 этап | 114 |
|  | Приложение Б Согласование проекта планировки территории и проекта межевания территории. 2 этап | 119 |
|  | Приложение В Письмо Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска №4039-8 от 10.10.2017 О согласовании места размещения автобусной остановки | 124 |
|  | Приложение Г Согласование проекта планировки территории и проекта межевания территории. 4 этап | 125 |
|  | Приложение Д Согласование проекта планировки территории и проекта межевания территории. 5 этап | 128 |
|  | Приложение Е Согласование проекта планировки территории и проекта межевания территории. 6 этап | 131 |
|  | Проект межевания территории линейного объекта |  |
|  | Раздел 5 Проект межевания территории. Текстовая часть | 134 |
|  | 5.1 Общие положения | 135 |
|  | 5.1.1 Введение | 135 |
|  | 5.1.2 Цель разработки проекта | 135 |
|  | 5.1.3 Используемые исходные материалы | 136 |
|  | 5.1.4 Структура территории, образуемая в результате межевания территории | 136 |
|  | 5.1.5 Сервитуты и иные обременения | 137 |
|  | 5.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта | 137 |
|  | 5.2.1 Параметры проектируемых земельных участков | 137 |
|  | 5.2.2 Формирование красных линий | 148 |
|  | 5.2.3 Правовой статус объектов межевания территории | 148 |
|  | 5.2.4 Основные показатели по проекту межевания территории | 148 |
|  | 5.2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории и проекта межевания территории | 148 |
|  | Раздел 6 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть | 149 |
|  | План межевания территории Масштаб 1:1000. 1 этап | 150 |
|  | План межевания территории Масштаб 1:1000. 2 этап | 151 |
|  | План межевания территории Масштаб 1:1000. 3 этап | 152 |
|  | План межевания территории Масштаб 1:1000. 4 этап | 153 |
|  | План межевания территории Масштаб 1:1000. 5 этап | 154 |
|  | План межевания территории Масштаб 1:1000. 6 этап | 155 |

Введение

В проекте разработаны автобусные остановки на автомобильных дорогах Республики Хакасия межмуниципального значения, строительство которых осуществляется за счет бюджета Республики Хакасия.

Проект планировки территории линейного объекта и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия» разработан на основании Постановления Правительства РФ N564 от 12.05.2017 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировке территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» и утвержденного Задания ГКУ РХ «Хакасавтодор» от 26.06.2017 г. Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ и других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

Назначение, содержание и утверждение документации о планировке территории определены главой 5 Градостроительного кодекса РФ и главой 17 Закона Республики Хакасия N83-ЗРХ от 05.10.2012 «О градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями).

В проекте учтены основные положения действующих муниципальных целевых программ муниципальных образований «Усть-Абаканский район», «городской округ город Сорск», «г. Саяногорск», «Бейский район», Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, положения проекта Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года и Схемы территориального  планирования Республики Хакасия.

Документация на проект планировки территории по объекту «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия»: (далее – Территория) разработана на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ;

- Генерального плана, совмещенного с проектом планировки северо-западной части пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденного решением Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета №43 от 12.10.2012 г;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета №44 от 12.10.2012 г;

- Генерального плана городского округа город Сорск Республики Хакасия, утвержденного решением Совета депутатов города Сорск №254 от 24.12.2013 г;

- Правил землепользования и застройки городского округа город Сорск Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов города Сорск №642 от 20.12.2011 г;

- Правил землепользования и застройки г. Саяногорска, утвержденных решением Саяногорского городского Совета депутатов №110 от 22.12.2010 г.;

- Схема территориального планирования Бейского района, утвержденная решением Совета депутатов Бейского района №18 от 26.04.2012 г.;

- Генеральный план Бондаревского сельсовета, утвержденный решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №98 от 12.04.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №97 от 12.04.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Табатского сельсовета №106 от 21.02.2013 г.;

- Стратегии социально-экономического развития.

При разработке учитывались требования следующих нормативов градостроительного проектирования: СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Целями разработки проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания линейного объекта территории являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия, городского округа город Сорск Республики Хакасия, МО г. Саяногорск Республики Хакасия, Бейского района Республики Хакасия;

- Выделение элементов планировочной структуры территорий проектирования; обоснование границ территорий, в пределах которых разрабатывается размещение автобусных остановок в соответствии с транспортной инфраструктурой, установленной генпланами соответствующих муниципальных образований Республики Хакасия, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- Установление зон планируемого размещения объектов и сооружений:

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- установление информационных щитов и указателей;

Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства объекта:  «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия».

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов

2.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки территории линейного объекта и проект межевания территории линейного объекта

2.1.1 1 этап - автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе

Автомобильная дорога подъезд к пгт. Усть-Абакан расположена на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия; проектируемые автобусные остановки располагаются на территории пгт. Усть-Абакан. Начало участка разбивки оси трассы ПК0+00 соответствует км 2+038 существующей автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан; конец участка ПК2+49 – км 2+287. Протяженность участка строительства автобусных остановок составляет 249 м.

При выполнении работ по разработке проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта, планируемого к размещению, согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», были приняты следующие параметры запроектированных автобусных остановок:

| Категория автомобильной дороги | – III; |
| --- | --- |
| для населенного пункта | – магистральная улица районного значения; |
| Основная расчетная скорость, км/ч | – 60; |
| Число полос движения | – 2; |
| Ширина полосы движения, м | – 3,5; |
| Ширина тротуара, м | – 2,25; |
| Тип дорожной одежды | – аналогично существующей дорожной одежде; |
| Вид покрытия | – асфальтобетон. |

Каталоги координат поворотных точек границы размещения линейного объекта по 1 этапу приведены в таблице 1 и 2 (система координат – 166).

Таблица 1 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка); земли МО Усть-Абаканский поссовет

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |
| 31 | 428990.390 | 197491.317 |
| 32 | 429022.656 | 197558.253 |
| 33 | 429033.281 | 197579.379 |
| 34 | 429035.885 | 197578.052 |
| 35 | 429039.681 | 197585.501 |
| 36 | 429041.144 | 197584.756 |
| 37 | 429047.788 | 197598.566 |
| 38 | 429046.626 | 197599.125 |
| 39 | 429050.419 | 197606.587 |
| 40 | 429048.548 | 197607.530 |
| 41 | 429049.600 | 197609.607 |
| 42 | 429048.791 | 197610.051 |
| 43 | 429052.286 | 197616.960 |
| 44 | 429057.727 | 197628.841 |
| 45 | 429063.547 | 197640.412 |
| 46 | 429061.910 | 197641.329 |
| 47 | 429062.226 | 197642.026 |
| 48 | 429063.024 | 197643.789 |
| 49 | 429078.089 | 197673.737 |
| 50 | 429088.091 | 197696.748 |
| 51 | 429070.673 | 197705.851 |
| 52 | 429058.740 | 197685.590 |
| 53 | 429050.565 | 197675.563 |
| 54 | 429008.489 | 197612.004 |
| 55 | 429006.854 | 197570.717 |
| 56 | 429010.800 | 197578.810 |
| 57 | 429016.860 | 197591.200 |
| 58 | 429020.135 | 197597.610 |
| 59 | 429023.410 | 197604.020 |
| 60 | 429031.090 | 197620.250 |
| 61 | 429046.540 | 197609.800 |
| 62 | 429046.200 | 197605.940 |
| 63 | 429045.980 | 197604.920 |
| 64 | 429046.960 | 197604.710 |
| 65 | 429046.740 | 197603.730 |
| 66 | 429045.770 | 197603.950 |
| 67 | 429045.130 | 197601.040 |
| 68 | 429043.510 | 197596.230 |
| 69 | 429041.480 | 197591.320 |
| 70 | 429039.760 | 197587.980 |
| 71 | 429036.260 | 197583.430 |
| 72 | 429032.720 | 197578.970 |
| 73 | 429029.980 | 197576.610 |
| 74 | 429025.160 | 197567.340 |
| 75 | 429019.520 | 197556.950 |
| 76 | 429016.510 | 197550.720 |
| 77 | 429010.527 | 197540.984 |
| 78 | 429000.050 | 197520.500 |
| 79 | 428996.590 | 197511.950 |
| 80 | 428987.150 | 197493.790 |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |

Таблица 2 – Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка; земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |
| 80 | 428987.150 | 197493.790 |
| 79 | 428996.590 | 197511.950 |
| 78 | 429000.050 | 197520.500 |
| 77 | 429010.527 | 197540.984 |
| 76 | 429016.510 | 197550.720 |
| 75 | 429019.520 | 197556.950 |
| 74 | 429025.160 | 197567.340 |
| 73 | 429029.980 | 197576.610 |
| 72 | 429032.720 | 197578.970 |
| 71 | 429036.260 | 197583.430 |
| 70 | 429039.760 | 197587.980 |
| 69 | 429041.480 | 197591.320 |
| 68 | 429043.510 | 197596.230 |
| 67 | 429045.130 | 197601.040 |
| 62 | 429046.200 | 197605.940 |
| 61 | 429046.540 | 197609.800 |
| 60 | 429031.090 | 197620.250 |
| 59 | 429023.410 | 197604.020 |
| 58 | 429020.135 | 197597.610 |
| 57 | 429016.860 | 197591.200 |
| 56 | 429010.800 | 197578.810 |
| 23 | 429006.250 | 197569.698 |
| 24 | 429000.450 | 197557.770 |
| 25 | 428984.560 | 197525.993 |
| 26 | 428975.120 | 197505.760 |
| 27 | 428967.775 | 197490.525 |
| 28 | 428963.135 | 197481.000 |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |

2.1.2 2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный

Проектируемые автобусные остановки располагаются на автомобильной дороге Ербинская – Туманный на территории п.ст. Ербинская в пределах городского округа город Сорск Республики Хакасия. Начало участка разбивки оси трассы ПК0+00 соответствует км 1+234 существующей автомобильной дороги Ербинская – Туманный; конец участка ПК2+68 – км 1+502 существующей автомобильной дороги Ербинская – Туманный. Протяженность участка строительства автобусных остановок составляет 268 м.

При выполнении работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта, планируемого к размещению, согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», были приняты следующие параметры запроектированных автобусных остановок:

| Категория автомобильной дороги | – III; |
| --- | --- |
| для населенного пункта | – магистральная улица районного значения; |
| Основная расчетная скорость, км/ч | – 60; |
| Число полос движения | – 2; |
| Ширина полосы движения, м | – 3,5; |
| Ширина тротуара, м | – 2,25; |
| Тип дорожной одежды | – аналогично существующей дорожной одежде; |
| Вид покрытия | – асфальтобетон. |

Каталоги координат поворотных точек границы размещения линейного объекта по 2 этапу приведены в таблице 3 (система координат – 166).

Таблица 3 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка); земли городского округа город Сорск

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 441868.616 | 127816.890 |
| 2 | 441866.652 | 127816.261 |
| 3 | 441846.220 | 127810.707 |
| 4 | 441826.838 | 127802.119 |
| 5 | 441778.813 | 127779.490 |
| 6 | 441762.430 | 127771.181 |
| 7 | 441746.063 | 127760.008 |
| 8 | 441744.766 | 127759.425 |
| 9 | 441746.421 | 127754.219 |
| 10 | 441706.657 | 127734.186 |
| 11 | 441705.030 | 127737.282 |
| 12 | 441684.919 | 127726.722 |
| 13 | 441686.469 | 127721.220 |
| 14 | 441625.862 | 127695.701 |
| 15 | 441626.909 | 127692.258 |
| 16 | 441635.039 | 127671.625 |
| 17 | 441657.819 | 127677.221 |
| 18 | 441663.481 | 127679.508 |
| 19 | 441662.654 | 127682.106 |
| 20 | 441688.074 | 127690.017 |
| 22 | 441718.232 | 127699.402 |
| 23 | 441716.856 | 127702.972 |
| 24 | 441727.238 | 127707.667 |
| 25 | 441742.536 | 127715.091 |
| 26 | 441755.015 | 127723.594 |
| 27 | 441755.846 | 127721.840 |
| 28 | 441811.121 | 127746.928 |
| 29 | 441809.896 | 127749.930 |
| 30 | 441865.313 | 127776.020 |
| 31 | 441883.384 | 127784.841 |

2.1.3 3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе

Проектируемые автобусные остановки располагаются на автомобильной дороге Обход г. Саяногорск Республики Хакасия. Начало участка разбивки оси трассы 3 этапа ПК0+00 соответствует км 6+639 существующей автомобильной дороги Обход г. Саяногорска; конец участка ПК2+10 – км 6+849 существующей автомобильной дороги Обход г. Саяногорска. Протяженность участка строительства автобусных остановок составляет 210 м.

При выполнении работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта, планируемого к размещению, согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», были приняты следующие параметры запроектированных автобусных остановок:

| Категория автомобильной дороги | – III; |
| --- | --- |
| для населенного пункта | – магистральная улица районного значения; |
| Основная расчетная скорость, км/ч | – 60; |
| Число полос движения | – 2; |
| Ширина полосы движения, м | – 3,5; |
| Ширина тротуара, м | – 2,25; |
| Тип дорожной одежды | – аналогично существующей дорожной одежде; |
| Вид покрытия | – асфальтобетон. |

Каталоги координат поворотных точек границы размещения линейного объекта по 3 этапу приведены в таблице 4, 5, 6 и 7 (система координат – 166).

Таблица 4 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 1); земли МО г. Саяногорск

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 343472,026 | 202068,293 |
| 31 | 343466,529 | 202064,232 |
| 32 | 343489,208 | 202033,479 |
| 33 | 343510,285 | 202004,900 |
| 34 | 343529,272 | 201979,155 |
| 35 | 343567,062 | 201927,913 |
| 36 | 343571,520 | 201921,868 |
| 37 | 343575,490 | 201924,499 |
| 38 | 343579,247 | 201927,412 |
| 39 | 343589,935 | 201915,273 |
| 40 | 343595,290 | 201907,910 |
| 41 | 343599,210 | 201903,060 |
| 42 | 343598,950 | 201902,870 |
| 43 | 343603,510 | 201897,160 |
| 44 | 343605,084 | 201898,515 |
| 45 | 343591,191 | 201914,625 |
| 46 | 343587,350 | 201919,080 |
| 47 | 343583,890 | 201923,465 |
| 48 | 343580,430 | 201927,850 |
| 49 | 343567,991 | 201942,713 |
| 50 | 343554,670 | 201958,630 |
| 51 | 343528,820 | 201991,606 |
| 52 | 343518,900 | 202004,261 |
| 53 | 343498,300 | 202030,540 |
| 54 | 343488,180 | 202041,810 |
| 55 | 343480,310 | 202052,160 |
| 56 | 343474,150 | 202065,480 |
| 30 | 343472,026 | 202068,293 |

Таблица 5 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 2); земли МО г. Саяногорск

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 343600,929 | 201922,405 |
| 2 | 343579,104 | 201949,213 |
| 3 | 343559,380 | 201973,440 |
| 4 | 343556,750 | 201981,220 |
| 5 | 343580,270 | 201955,290 |
| 6 | 343584,992 | 201948,759 |
| 7 | 343590,707 | 201941,902 |
| 8 | 343604,914 | 201924,851 |
| 9 | 343617,816 | 201909,481 |
| 10 | 343622,278 | 201904,342 |
| 11 | 343618,386 | 201900,962 |
| 1 | 343600,929 | 201922,405 |

Таблица 6 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 3); земли МО г. Саяногорск

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 13 | 343542,880 | 201993,360 |
| 14 | 343545,295 | 201995,869 |
| 15 | 343543,660 | 201997,780 |
| 16 | 343536,529 | 202006,918 |
| 17 | 343529,107 | 202016,431 |
| 18 | 343518,480 | 202030,050 |
| 19 | 343519,724 | 202031,337 |
| 20 | 343512,830 | 202041,920 |
| 21 | 343498,310 | 202055,880 |
| 22 | 343497,928 | 202055,581 |
| 23 | 343482,050 | 202075,838 |
| 24 | 343485,200 | 202068,290 |
| 25 | 343497,452 | 202052,375 |
| 26 | 343514,490 | 202030,240 |
| 27 | 343531,586 | 202008,031 |
| 13 | 343542,880 | 201993,360 |

Таблица 7 – Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка; земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 80 | 343619,300 | 201899,840 |
| 81 | 343613,470 | 201888,790 |
| 44 | 343605,084 | 201898,515 |
| 45 | 343591,191 | 201914,625 |
| 46 | 343587,350 | 201919,080 |
| 47 | 343583,890 | 201923,465 |
| 48 | 343580,430 | 201927,850 |
| 49 | 343567,991 | 201942,713 |
| 50 | 343554,670 | 201958,630 |
| 51 | 343528,820 | 201991,606 |
| 52 | 343518,900 | 202004,261 |
| 53 | 343498,300 | 202030,540 |
| 54 | 343488,180 | 202041,810 |
| 55 | 343480,310 | 202052,160 |
| 56 | 343474,150 | 202065,480 |
| 30 | 343472,026 | 202068,293 |
| 74 | 343443,730 | 202105,760 |
| 73 | 343452,500 | 202112,160 |
| 72 | 343459,190 | 202111,460 |
| 71 | 343472,580 | 202091,790 |
| 70 | 343479,700 | 202081,470 |
| 23 | 343482,050 | 202075,838 |
| 24 | 343485,200 | 202068,290 |
| 25 | 343497,452 | 202052,375 |
| 26 | 343514,490 | 202030,240 |
| 27 | 343531,586 | 202008,031 |
| 13 | 343542,880 | 201993,360 |
| 14 | 343545,295 | 201995,869 |
| 76 | 343550,590 | 202001,370 |
| 77 | 343561,980 | 201994,470 |
| 4 | 343556,750 | 201981,220 |
| 3 | 343559,380 | 201973,440 |
| 2 | 343579,104 | 201949,213 |
| 1 | 343600,929 | 201922,405 |
| 11 | 343618,386 | 201900,962 |
| 80 | 343619,300 | 201899,840 |

2.1.4 4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе

Проектируемые автобусные остановки располагаются на автомобильной дороге Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе Республики Хакасия. Начало участка разбивки оси трассы 4 этапа ПК0+00 соответствует км 107+856 существующей автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз; конец участка ПК1+24 – км 107+980 существующей автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз. Протяженность участка строительства автобусных остановок составляет 124 м.

При выполнении работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта, планируемого к размещению, согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», были приняты следующие параметры запроектированных автобусных остановок:

| Категория автомобильной дороги | – III; |
| --- | --- |
| для населенного пункта | – основная улица сельского поселения; |
| Основная расчетная скорость, км/ч | – 60; |
| Число полос движения | – 2; |
| Ширина полосы движения, м | – 3,5; |
| Ширина тротуара, м | – 2,25; |
| Тип дорожной одежды | – аналогично существующей дорожной одежде; |
| Вид покрытия | – асфальтобетон. |

Каталоги координат поворотных точек границы размещения линейного объекта по 4 этапу приведены в таблице 8, 9 и 10 (система координат – 166).

Таблица 8 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 1); земли МО Бондаревский сельсовет

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 2 | 327861.610 | 147876.420 |
| 21 | 327871.423 | 147872.015 |
| 22 | 327894.754 | 147923.805 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 6 | 327863.440 | 147879.950 |
| 3 | 327862.470 | 147878.310 |
| 2 | 327861.610 | 147876.420 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 13 | 327905.370 | 147966.800 |
| 14 | 327913.678 | 147989.063 |
| 23 | 327922.386 | 147985.143 |
| 22 | 327894.754 | 147923.805 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |

Таблица 9 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 2); земли МО Бондаревский сельсовет

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 7 | 327851.670 | 147945.969 |
| 20 | 327878.265 | 148005.004 |
| 17 | 327893.938 | 147997.949 |
| 18 | 327884.280 | 147977.590 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 7 | 327851.670 | 147945.969 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 10 | 327844.673 | 147884.025 |
| 8 | 327827.282 | 147891.833 |
| 7 | 327851.670 | 147945.969 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 9 | 327846.480 | 147887.530 |
| 10 | 327844.673 | 147884.025 |

Таблица 10 – Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка; земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 327860.298 | 147873.536 |
| 2 | 327861.610 | 147876.420 |
| 3 | 327862.470 | 147878.310 |
| 4 | 327861.210 | 147879.130 |
| 5 | 327861.930 | 147880.640 |
| 6 | 327863.440 | 147879.950 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 9 | 327846.480 | 147887.530 |
| 10 | 327844.673 | 147884.025 |
| 11 | 327843.404 | 147881.564 |
| 1 | 327860.298 | 147873.536 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 13 | 327905.370 | 147966.800 |
| 14 | 327913.678 | 147989.063 |
| 15 | 327914.990 | 147992.579 |
| 16 | 327895.495 | 148001.232 |
| 17 | 327893.938 | 147997.949 |
| 18 | 327884.280 | 147977.590 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |

2.1.5 5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе

Проектируемые автобусные остановки располагаются на автомобильной дороге Бондарево – Большой Монок в Бейском районе Республики Хакасия. Начало участка разбивки оси трассы 5 этапа ПК0+00 соответствует км 0+596 существующей автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок; конец участка ПК0+96 – км 0+692 существующей автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок. Протяженность участка строительства автобусных остановок составляет 96 м.

При выполнении работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта, планируемого к размещению, согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», были приняты следующие параметры запроектированных автобусных остановок:

| Категория автомобильной дороги | – IV; |
| --- | --- |
| для населенного пункта | – местная улица; |
| Основная расчетная скорость, км/ч | – 60; |
| Число полос движения | – 2; |
| Ширина полосы движения, м | – 3,0; |
| Ширина тротуара, м | – 1,5; |
| Тип дорожной одежды | – аналогично существующей дорожной одежде; |
| Вид покрытия | – асфальтобетон. |

Каталоги координат поворотных точек границы размещения линейного объекта по 5 этапу приведены в таблице 11, 12 и 13 (система координат – 166).

Таблица 11 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 1); земли МО Бондаревский сельсовет

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 19 | 327003.155 | 140834.465 |
| 18 | 327000.527 | 140848.487 |
| 3 | 327001.236 | 140849.195 |
| 4 | 327000.527 | 140849.907 |
| 17 | 326999.807 | 140849.197 |
| 46 | 326996.868 | 140851.504 |
| 41 | 327007.527 | 140855.384 |
| 8 | 327051.138 | 140862.159 |
| 9 | 327051.302 | 140841.945 |
| 19 | 327003.155 | 140834.465 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 29 | 326956.241 | 140826.722 |
| 30 | 326952.320 | 140830.700 |
| 12 | 326953.030 | 140831.420 |
| 13 | 326952.320 | 140832.130 |
| 31 | 326951.600 | 140831.420 |
| 45 | 326948.954 | 140834.066 |
| 46 | 326996.868 | 140851.504 |
| 17 | 326999.807 | 140849.197 |
| 18 | 327000.527 | 140848.487 |
| 19 | 327003.155 | 140834.465 |
| 20 | 326969.477 | 140829.233 |
| 21 | 326967.084 | 140828.367 |
| 29 | 326956.241 | 140826.722 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 44 | 326917.001 | 140822.436 |
| 23 | 326919.975 | 140814.215 |
| 24 | 326924.000 | 140815.190 |
| 25 | 326922.980 | 140819.990 |
| 26 | 326923.036 | 140820.002 |
| 27 | 326922.735 | 140821.418 |
| 28 | 326930.909 | 140822.886 |
| 29 | 326956.241 | 140826.722 |
| 30 | 326952.320 | 140830.700 |
| 31 | 326951.600 | 140831.420 |
| 45 | 326948.954 | 140834.066 |
| 44 | 326917.001 | 140822.436 |

Таблица 12 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 2); земли МО Бондаревский сельсовет

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 42 | 327003.628 | 140866.155 |
| 34 | 327002.041 | 140870.539 |
| 35 | 326959.350 | 140857.452 |
| 36 | 326925.161 | 140848.794 |
| 37 | 326916.141 | 140846.124 |
| 38 | 326916.235 | 140844.247 |
| 39 | 326909.396 | 140843.823 |
| 43 | 326912.923 | 140833.837 |
| 42 | 327003.628 | 140866.155 |

Таблица 13 – Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка; земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 41 | 327007.527 | 140855.384 |
| 42 | 327003.628 | 140866.155 |
| 43 | 326912.923 | 140833.837 |
| 44 | 326917.001 | 140822.436 |
| 45 | 326948.954 | 140834.066 |
| 46 | 326996.868 | 140851.504 |
| 41 | 327007.527 | 140855.384 |

2.1.6 6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе

Проектируемые автобусные остановки располагаются на автомобильной дороге Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе Республики Хакасия. Начало участка разбивки оси трассы 6 этапа автобусной остановки ПК0+00 соответствует км 13+121 существующей автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла; конец участка ПК0+80 – км 13+201 существующей автомобильной дороги Табат – Усть Киндирла. Протяженность участка строительства автобусных остановок составляет 80 м.

При выполнении работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта, планируемого к размещению, согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», были приняты следующие параметры запроектированных автобусных остановок:

| Категория автомобильной дороги | – V; |
| --- | --- |
| для населенного пункта | – проезд; |
| Основная расчетная скорость, км/ч | – 60; |
| Число полос движения | – 1; |
| Ширина полосы движения, м | – 4,5; |
| Тип дорожной одежды | – аналогично существующей дорожной одежде; |
| Вид покрытия | – переходный. |

Каталоги координат поворотных точек границы размещения линейного объекта по 6 этапу приведены в таблице 14 и 15 (система координат – 166).

Таблица 14 – Каталог координат узловых и поворотных точек территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (образуемого земельного участка 2); земли МО Табатский сельсовет

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 200 | 338055,286 | 149901,572 |
| 201 | 338048,255 | 149918,498 |
| 202 | 338044,985 | 149926,358 |
| 203 | 338044,805 | 149926,327 |
| 204 | 338042,366 | 149933,672 |
| 205 | 338038,355 | 149932,442 |
| 206 | 338022,769 | 149973,951 |
| 207 | 338022,464 | 149974,785 |
| 208 | 337993,177 | 149964,176 |
| 209 | 337997,089 | 149953,502 |
| 210 | 338002,339 | 149955,264 |
| 211 | 338019,772 | 149908,144 |
| 212 | 338026,264 | 149891,101 |
| 200 | 338055,286 | 149901,572 |

Таблица 15 – Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка; земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 20 | 338018.380 | 149924.450 |
| 21 | 337994.070 | 149991.810 |
| 22 | 338002.010 | 149994.380 |
| 23 | 338026.120 | 149927.220 |

2.2 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства

На 5 этапе строительства существующие опоры ЛЭП 10 кВ и Лсв. 16 пр. расположены в стесненных условиях и защищаются бортовым камнем БР 100.30.18.

На 6 этапе строительства существующая опора ЛЭП 0,4 кВ расположена в стесненных условиях и защищается блоком Нью-джерси.

2.3 Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия

Согласно Генеральному плану, совмещенному с проектом планировки северо-западной части пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия; Генеральному плану городского округа город Сорск Республики Хакасия; Генеральному плану МО г. Саяногорск; схеме территориального планирования Бейского района, объектов культурного наследия на проектируемых территориях не выявлено.

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды

На территориях всех этапов строительства были произведены отборы проб почв для последующего химического и бактериологического анализа. Все представленные образцы (пробы) по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Процесс реализации намечаемой деятельности сопровождается воздействием на окружающую среду в виде выбросов различных загрязняющих веществ.

Воздействие на атмосферный воздух складывается из воздействия при производстве строительно-монтажных работ и при эксплуатации объекта.

Основными загрязняющими веществами атмосферы района являются окислы азота и углерода, бензапирен, сажа, взвешенные вещества. Уровень загрязнения атмосферы в районе строительства по данным веществам не превышает ПДК.

При проведении работ по отсыпке земляного полотна в летний период, для снижения запыленности в период производства работ, предполагается осуществлять периодический полив дороги в зоне производства работ водой и, при необходимости, ограничивать  скорость движения автотранспорта, ограничивать площадь ведения работ, ограничивать количество единовременно работающей строительной техники.

Заправка автомобилей предусмотрена на существующих АЗС. Ремонт производится на специализированных предприятиях.

2.5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значительного количества людей, пожароопасных и взрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность.

Согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для автомобильных дорог, наружное противопожарное водоснабжение не требуется.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», государственных стандартов, строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, технических условий и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Обеспечение пожарной безопасности на автодорогах возложено на:

- пожарную часть №101 пгт. Усть-Абакан для 1 этапа;

- пожарную часть №103 г. Сорск для 2 этапа;

- пожарную часть №6 г. Саяногорск для 3 этапа;

- пожарную часть №92 с. Табат для 4-6 этапов.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Настоящий раздел обобщает и концентрирует все технические и организационные решения по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта.

В целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре, проектной документацией предусматривается создание системы обеспечения пожарной безопасности.

В состав системы обеспечения пожарной безопасности включены: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Состав и функциональные характеристики указанных систем приняты с учетом специфики проектируемого объекта и в соответствии с требованиями глав 13, 14, 19 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими способами: применение негорючих веществ и материалов и ограничение массы (объема) горючих веществ и материалов. Физико-химические свойства органоминеральной смеси, используемой в покрытии, практически исключают его воспламенение и последующее горение при эксплуатации дороги.

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания достигается отсутствием на проектируемом объекте каких-либо источников зажигания, способных привести к пожару.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- организацию пожарной охраны;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» реализуется собственником объекта в период его эксплуатации.

На проектируемом объекте технологические процессы, связанные с действиями, направленными на изменение свойств и (или) состояния обращающихся в процессе веществ и изделий и классифицируемые по пожарной опасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля», отсутствуют.

Классифицируемые по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологические среды на проектируемом объекте отсутствуют (ст. 16 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

В связи с отсутствием возможности возникновения пожара на проектируемом объекте классификация пожаров и опасных факторов пожара не проводится.

На проектируемом объекте зданий и сооружений (автовокзалов, постов ДПС, весовых и других) нет.

В составе линейного объекта не предусматривается строительство зданий и сооружений, для которых требуется обеспечение противопожарных расстояний. В соответствии с требованиями п. 8.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 «СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий». При пожарах автотранспорта на проектируемых улицах, для проезда пожарных автомобилей используется непосредственно существующая автодорога.

Автодорога обеспечивает пропуск автотранспортных средств пожарных подразделений. Автодорога на территории строительства автобусных остановок имеет покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Вода доставляется из ближайших источников. Место варки и разогрева мастик и битумов размещается на территории АБЗ на специально отведенных площадках, оборудованных обваловкой высотой 0,3 м, ящиками с сухим песком емкостью 0,5 м³, лопатами, огнетушителями, и располагается на стационарном АБЗ на расстоянии:

- от зданий и сооружений IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости не менее 30 м;

- от зданий и сооружений III, IIIа степеней огнестойкости не менее 20 м;

- от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости не менее 10 м.

При работе с горючими веществами и материалами должны соблюдаться требования СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»

При эксплуатации битумоварочных котлов необходимо соблюдать требования правил противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390.

В соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и правил противопожарного режима помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, имеющими сертификат соответствия, из расчета два огнетушителя и кошма на 100 м² помещения. Для тушения пожара в закрытых помещениях должны использоваться огнетушители порошковые (ОП5 или др.). На открытых площадках для тушения возгорания электротехники – огнетушители углекислотные (ОУ2 или др.).

Котлы для растапливания битумов и смол так же находятся в расположении базы АБЗ. Каждый котел должен быть исправен и снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра. Внутри помещений подогревать битумные составы следует в бочках с электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с открытым огнем. При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителями. Для проектируемого объекта в соответствии с требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008 и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» наружное противопожарное водоснабжение не требуется и не предусматривается. В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют здания и сооружения, для которых требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» устанавливаются требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности строительных конструкций.

Других дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, действующими нормативными документами по пожарной безопасности не требуется и проектной документацией не предусматривается.

Проектируемый объект, с учетом требований глав 7 и 8 №123-ФЗ от 22.07.2008 и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»  не категорируется по признакам взрывопожарной и пожарной опасности.

В соответствии с требованиями СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты.  Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устройство систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения для проектируемого объекта не требуется.

В связи с отсутствием технических систем противопожарной защиты их описание не проводится.

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» выполнение молниезащиты и заземления не требуется.

На проектируемых участках улиц технологических узлов и систем нет. Описание технических решений по противопожарной защите не предусмотрено.

В соответствии с действующими нормативными документами, создание пожарной охраны проектируемого объекта не требуется.

В связи с отсутствием возможности возникновения пожара, расчет сил и средств, для его ликвидации не проводится.

Пожары, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, являются запроектными и в настоящем разделе не рассматриваются.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечивается:

- приоритетное  выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом;

- соблюдение правил противопожарного режима при проведении строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание первичных средств пожаротушения;

- возможность безопасной эвакуации людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте.

При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено использование современных средств техники безопасности и соблюдение охраны труда. Работающим необходимо обеспечить санитарно-гигиенические условия, с целью предотвращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Обязательно работы должны осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности:

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих;

- пункты заправки должны быть стационарными в специально отведенных местах;

- заправка механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры) производится автозаправщиками, применение ведер и другой открытой посуды запрещается;

- слив масел на растительный почвенный покров запрещается, необходимо использовать поддоны.

Построечный транспорт будет располагаться на базе АБЗ. В соответствии с требованиями правил противопожарного режима весь построечный транспорт обеспечен первичными средствами пожаротушения, имеющими сертификат соответствия (огнетушители углекислотные ОУ2 или др.).

Перечень веществ, для тушения которых опасно применять огнетушащие вещества на основе воды, приведен в Правилах по охране труда в подразделениях ГПС (ПОТ РО-78-001-96), см. таблицу 9. Кроме этого, сведения об ограничениях применимости огнетушащих веществ можно получить в справочниках «Пожарная опасность веществ и материалов и средства их тушения», прикладных программах «HIFEX» и «Совместимость веществ и материалов», разработанных ВНИИПО.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии с частью 3 ст. 6 ФЗ№123 от 22.07.2008 и п. 41 Постановления РФ от 16.02.2008 г. №87 расчет пожарного риска не проводится.

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть

1 этап – км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги

подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе

2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500

автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе

3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730

автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе

4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975

автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе

5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697

автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе

6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги

Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

4.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ

4.1.1 Климат

Участки работ 1 и 2 этапа расположены в Усть-Абаканском районе РХ, участки работ 3-6 этапа – в Бейском районе РХ.

Климат района резко континентальный.

Усть-Абаканский район:

Многолетняя мерзлота в районе изысканий отсутствует. Средняя глубина промерзания грунтов в Усть-Абаканском районе составляет 2,00–2,90 м, в зависимости от грунта.

Климатическая характеристика района изысканий приводится по данным метеорологической станции «Хакасская» и из таблиц СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология».

Дорожно-климатическая зона – III.

Бейский район:

Многолетняя мерзлота в районе изысканий отсутствует. Средняя глубина промерзания грунтов в Бейском районе составляет 1,80-2,70 м, в зависимости от грунта.

Климатическая характеристика района изысканий приводится по данным метеорологической станции «Бея» и из таблиц СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология».

Дорожно-климатическая зона – III.

4.1.2 Гидрография

Гидрографическая сеть на проектируемых участках представлена: р. Ташеба, р. Енисей.

Поверхностный водоем представлен Красноярским водохранилищем для участков 1 и 3 этапа; реки Табат, Сос – для участков 5 и 6 этапа; река Абакан и ее притоки – для участка 4 этапа; река Уйбат – для участка 2 этапа.

4.1.3 Почвы

Почвы и растительность особенно наглядно отражает своеобразие природы области, заключающееся в сочетании сибирских таежных и степных ландшафтов. Распределение ландшафтов обусловлено в основном рельефом и условиями увлажнения.

Для проектируемых участков характерны почвы степные, лесостепные.

Почвы классифицируются как каштанового типа, мощностью до 0,20 м.

Отсутствие оврагов свидетельствует о пассивной эрозионной деятельности поверхностных вод.

4.1.4 Инженерно-геологическая характеристика

1 этап – автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе.

Асфальтобетонное покрытие толщиной до 0,06 м. Земляное полотно толщиной до 0,50 м представлено галечниковым грунтом, заполнитель песок; ниже залегает суглинок легкий пылеватый полутвердый мощностью 0,80 м; подстилающими грунтами являются галечниковый грунт, заполнитель песок.

2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе.

Асфальтобетонное покрытие толщиной до 0,13 м. Земляное полотно толщиной до 1,10 м представлено галечниковым грунтом, заполнитель песок, ниже залегает суглинок легкий пылеватый полутвердый щебенистый мощностью 4,00 м.

3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе.

Асфальтобетонное покрытие толщиной до 0,05 м, ниже цементобетон толщиной 0,16 м. Земляное полотно толщиной до 0,55 м представлено галечниковым грунтом, заполнитель песок, ниже галечниковый грунт, заполнитель песок.

4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе.

Асфальтобетонное покрытие толщиной до 0,12 м. Земляное полотно толщиной до 0,55 м представлено галечниковым грунтом, заполнитель песок, ниже залегает супесь пылеватая пластичная щебенистая.

5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе.

Асфальтобетонное покрытие толщиной до 0,06 м. Земляное полотно толщиной до 0,55 м представлено галечниковым грунтом, заполнитель песок, ниже залегает суглинок легкий пылеватый полутвердый щебенистый.

6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе.

Грунты представлены суглинком легким пылеватым полутвердым мощностью 2,20 м, ниже залегает песок гравелистый маловлажный. Земляное полотно на момент изысканий отсутствует.

4.2 Обоснование границ зоны планируемого размещения линейного объекта и мероприятий, связанных с установлением такой зоны

4.2.1 1 этап - автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с учетом:

- Генерального плана, совмещенного с проектом планировки северо-западной части пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденного решением Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета №43 от 12.10.2012 г;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета №44 от 12.10.2012 г.

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором расположена автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками (далее - линейный объект).

Автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками располагается на землях, принадлежащих МО Усть-Абаканский поссовет.

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 19:10:000000:1839, занятого существующей автомобильной дорогой, является Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия».

Дополнительная площадь отвода земель, принадлежащих МО Усть-Абаканский поссовет, составляет 3585 м². Границы полосы дополнительного отвода на плане обозначены точками 30, 31 и т.д. Межевание будет выполнено до начала строительства. Расположение точек приведено на чертеже «План межевания территории».

4.2.2 2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с учетом:

- Генерального плана городского округа город Сорск Республики Хакасия, утвержденного решением Совета депутатов города Сорск №254 от 24.12.2013 г;

- Правил землепользования и застройки городского округа город Сорск Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов города Сорск №642 от 20.12.2011 г.

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором расположена автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками (далее - линейный объект).

Автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками располагается на землях, принадлежащих муниципальному образованию «Городской округ город Сорск Республики Хакасия».

Дополнительная площадь отвода земель, принадлежащих городскому округу город Сорск, составляет 9771 м².

4.2.3 3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с учетом:

- Правил землепользования и застройки г. Саяногорска, утвержденных решением Саяногорского городского Совета депутатов №110 от 22.12.2010 г.

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором расположена автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками (далее - линейный объект).

Автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками располагается на землях, принадлежащих муниципальному образованию «Город Саяногорск Республики Хакасия».

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 19:03:000000:15, занятого существующей автомобильной дорогой, является Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия».

Дополнительная площадь отвода земель, принадлежащих МО г. Саяногорск, составляет 2049 м².

4.2.4 4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с учетом:

- Схема территориального планирования Бейского района, утвержденная решением Совета депутатов Бейского района №18 от 26.04.2012 г.;

- Генеральный план Бондаревского сельсовета, утвержденный решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №98 от 12.04.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №97 от 12.04.2013 г.

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором расположена автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками (далее - линейный объект).

Автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками располагается на землях, принадлежащих МО Бондаревский сельсовет.

Правообладателем земельных участков с кадастровыми номерами 19:06:020201:30 и 19:06:000000:133, занятыми существующей автомобильной дорогой, является Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия».

Дополнительная площадь отвода земель, принадлежащих МО Бондаревский сельсовет, составляет 3359 м².

4.2.5 5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с учетом:

- Схема территориального планирования Бейского района, утвержденная решением Совета депутатов Бейского района №18 от 26.04.2012 г.;

- Генеральный план Бондаревского сельсовета, утвержденный решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №98 от 12.04.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №97 от 12.04.2013 г.

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором расположена автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками (далее - линейный объект).

Автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками располагается на землях, принадлежащих МО Бондаревский сельсовет.

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 19:06:000000:478, занятого существующей автомобильной дорогой, является Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия».

Дополнительная площадь отвода земель, принадлежащих МО Бондаревский сельсовет, составляет 2621 м².

4.2.6 6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с учетом:

- Схема территориального планирования Бейского района, утвержденная решением Совета депутатов Бейского района №18 от 26.04.2012 г.;

- Правила землепользования и застройки Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Табатского сельсовета №106 от 21.02.2013 г.

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором расположена автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками (далее - линейный объект).

Автомобильная дорога с проектируемыми автобусными остановками располагается на землях, принадлежащих МО Табатский сельсовет.

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 19:06:000000:868, занятого существующей автомобильной дорогой, является Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия».

Дополнительная площадь отвода земель, принадлежащих МО Табатский сельсовет, составляет 2281,47 м².

4.3 Обоснование мероприятий по переводу земель из одной категории в другую

На основании проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта, после проведения землеустроительных работ, необходимо провести процедуру межевания, постановки на кадастровый учет и передачи земельных участков в постоянное бессрочное пользование ГКУ РХ «Хакасавтодор».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Раздел 5 Проект межевания территории. Текстовая часть

5.1 Общие положения

5.1.1 Введение

Проект межевания территории линейного объекта по объекту «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия»: выполнен в составе проекта планировки территории на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Генерального плана, совмещенного с проектом планировки северо-западной части пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденного решением Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета №43 от 12.10.2012 г;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета №44 от 12.10.2012 г;

- Генерального плана городского округа город Сорск Республики Хакасия, утвержденного решением Совета депутатов города Сорск №254 от 24.12.2013 г;

- Правил землепользования и застройки городского округа город Сорск Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов города Сорск №642 от 20.12.2011 г;

- Правил землепользования и застройки г. Саяногорска, утвержденных решением Саяногорского городского Совета депутатов №110 от 22.12.2010 г.;

- Схема территориального планирования Бейского района, утвержденная решением Совета депутатов Бейского района №18 от 26.04.2012 г.;

- Генеральный план Бондаревского сельсовета, утвержденный решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №98 от 12.04.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета №97 от 12.04.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета депутатов Табатского сельсовета №106 от 21.02.2013 г.;

- Стратегии социально-экономического развития.

При разработке учитывались требования следующих нормативов градостроительного проектирования: СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5.1.2 Цель разработки проекта

1 Установление правового регулирования земельных участков.

2 Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3 Определение и установление границ сервитутов.

4 Повышение эффективности использования территории.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта.

5.1.3 Используемые исходные материалы:

Информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков; информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

5.1.4 Структура территории, образуемая в результате межевания территории

Данным проектом предусматривается строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия:

- 1 этап – автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе (далее – 1 этап);

- 2 этап – автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный (далее – 2 этап);

- 3 этап – автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе (далее – 3 этап);

- 4 этап – автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе (далее – 4 этап);

- 5 этап – автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе (далее – 5 этап);

- 6 этап – автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе (далее – 6 этап).

В административном отношении участок изысканий находится:

- 1 этап – на территории МО Усть-Абаканский поссовет в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия на землях государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: Земли населенных пунктов;

- 2 этап – на территории городского округа город Сорск Республики Хакасия на землях государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: Земли населенных пунктов;

- 3 этап – находится на территории города Саяногорск Республики Хакасия на землях государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: Земли населенных пунктов;

- 4 этап – находится на территории МО Бондаревский сельсовет в Бейском районе Республики Хакасия на землях государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: Земли населенных пунктов;

- 5 этап – находится на территории МО Бондаревский сельсовет в Бейском районе Республики Хакасия на землях государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: Земли населенных пунктов;

- 6 этап – находится на территории МО Табатский сельсовет в Бейском районе Республики Хакасия на землях государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: Земли населенных пунктов.

5.1.5 Сервитуты и иные обременения

На проектируемых участках, согласно свидетельству о Государственной регистрации права, существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

5.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается возможное формирование земельных участков для объекта «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия» путем перераспределения за счет земель государственной собственности, которая не разграничена. Вид разрешенного использования – автомобильный транспорт (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации №540 от 1 сентября 2014 г.).

1 этап – участок дополнительного отвода, изымаемый из земель государственной собственности МО Усть-Абаканский поссовет, которая не разграничена, площадью 3585 м²;

2 этап – участок дополнительного отвода, изымаемый из земель государственной собственности городского округа город Сорск, которая не разграничена, площадью 9771 м²;

3 этап – участок дополнительного отвода, изымаемый из земель государственной собственности принадлежащих МО г. Саяногорск, которая не разграничена, площадью 2049 м²;

4 этап – участок дополнительного отвода, изымаемый из земель государственной собственности МО Бондаревский сельсовет, которая не разграничена, площадью 3359 м²;

5 этап – участок дополнительного отвода, изымаемый из земель государственной собственности МО Бондаревский сельсовет, которая не разграничена, площадью 2621 м²;

6 этап – участок дополнительного отвода, изымаемый из земель государственной собственности МО Табатский сельсовет, которая не разграничена, площадью 2281,47 м².

5.2.1 Параметры вновь образуемых земельных участков

Характеристики вновь образуемых земельных участков путем                                           перераспределения

1 этап -  автобусные остановки на км 1+860 и км 1+927 автомобильной дороги подъезд к пгт. Усть-Абакан в Усть-Абаканском районе

.

- Категория земель: земли населенных;

- вид разрешенного использования: автомобильный транспорт;

- местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, подъезд к пгт. Усть-Абакан;

- общая площадь:    29064 кв.м

Координаты  вновь образуемого земельного участка

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |
| 31 | 428990.390 | 197491.317 |
| 32 | 429022.656 | 197558.253 |
| 33 | 429033.281 | 197579.379 |
| 34 | 429035.885 | 197578.052 |
| 35 | 429039.681 | 197585.501 |
| 36 | 429041.144 | 197584.756 |
| 37 | 429047.788 | 197598.566 |
| 38 | 429046.626 | 197599.125 |
| 39 | 429050.419 | 197606.587 |
| 40 | 429048.548 | 197607.530 |
| 41 | 429049.600 | 197609.607 |
| 42 | 429048.791 | 197610.051 |
| 43 | 429052.286 | 197616.960 |
| 44 | 429057.727 | 197628.841 |
| 45 | 429063.547 | 197640.412 |
| 46 | 429061.910 | 197641.329 |
| 47 | 429062.226 | 197642.026 |
| 48 | 429063.024 | 197643.789 |
| 49 | 429078.089 | 197673.737 |
| 50 | 429088.091 | 197696.748 |
| 51 | 429070.673 | 197705.851 |
| 52 | 429058.740 | 197685.590 |
| 53 | 429050.565 | 197675.563 |
| 54 | 429008.489 | 197612.004 |
| 55 | 429006.854 | 197570.717 |
| 56 | 429010.800 | 197578.810 |
| 57 | 429016.860 | 197591.200 |
| 58 | 429020.135 | 197597.610 |
| 59 | 429023.410 | 197604.020 |
| 60 | 429031.090 | 197620.250 |
| 61 | 429046.540 | 197609.800 |
| 62 | 429046.200 | 197605.940 |
| 63 | 429045.980 | 197604.920 |
| 64 | 429046.960 | 197604.710 |
| 65 | 429046.740 | 197603.730 |
| 66 | 429045.770 | 197603.950 |
| 67 | 429045.130 | 197601.040 |
| 68 | 429043.510 | 197596.230 |
| 69 | 429041.480 | 197591.320 |
| 70 | 429039.760 | 197587.980 |
| 71 | 429036.260 | 197583.430 |
| 72 | 429032.720 | 197578.970 |
| 73 | 429029.980 | 197576.610 |
| 74 | 429025.160 | 197567.340 |
| 75 | 429019.520 | 197556.950 |
| 76 | 429016.510 | 197550.720 |
| 77 | 429010.527 | 197540.984 |
| 78 | 429000.050 | 197520.500 |
| 79 | 428996.590 | 197511.950 |
| 80 | 428987.150 | 197493.790 |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |
| 80 | 428987.150 | 197493.790 |
| 79 | 428996.590 | 197511.950 |
| 78 | 429000.050 | 197520.500 |
| 77 | 429010.527 | 197540.984 |
| 76 | 429016.510 | 197550.720 |
| 75 | 429019.520 | 197556.950 |
| 74 | 429025.160 | 197567.340 |
| 73 | 429029.980 | 197576.610 |
| 72 | 429032.720 | 197578.970 |
| 71 | 429036.260 | 197583.430 |
| 70 | 429039.760 | 197587.980 |
| 69 | 429041.480 | 197591.320 |
| 68 | 429043.510 | 197596.230 |
| 67 | 429045.130 | 197601.040 |
| 62 | 429046.200 | 197605.940 |
| 61 | 429046.540 | 197609.800 |
| 60 | 429031.090 | 197620.250 |
| 59 | 429023.410 | 197604.020 |
| 58 | 429020.135 | 197597.610 |
| 57 | 429016.860 | 197591.200 |
| 56 | 429010.800 | 197578.810 |
| 23 | 429006.250 | 197569.698 |
| 24 | 429000.450 | 197557.770 |
| 25 | 428984.560 | 197525.993 |
| 26 | 428975.120 | 197505.760 |
| 27 | 428967.775 | 197490.525 |
| 28 | 428963.135 | 197481.000 |
| 30 | 428977.589 | 197474.833 |

.2 этап -автобусные остановки на км 0+450 и км 0+500 автомобильной дороги Ербинская – Туманный в Усть-Абаканском районе.

- Категория земель: земли промышленности , энергетики, транспорта, связи, радиоосвещения, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- вид разрешенного использования: автомобильный транспорт;

- местоположение: Российская Федерация,Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, автомобильная дорога Ербинская - Туманный;

- общая площадь:   265072 кв.м

Координаты  вновь образуемого земельного участка

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 441868.616 | 127816.890 |
| 2 | 441866.652 | 127816.261 |
| 3 | 441846.220 | 127810.707 |
| 4 | 441826.838 | 127802.119 |
| 5 | 441778.813 | 127779.490 |
| 6 | 441762.430 | 127771.181 |
| 7 | 441746.063 | 127760.008 |
| 8 | 441744.766 | 127759.425 |
| 9 | 441746.421 | 127754.219 |
| 10 | 441706.657 | 127734.186 |
| 11 | 441705.030 | 127737.282 |
| 12 | 441684.919 | 127726.722 |
| 13 | 441686.469 | 127721.220 |
| 14 | 441625.862 | 127695.701 |
| 15 | 441626.909 | 127692.258 |
| 16 | 441635.039 | 127671.625 |
| 17 | 441657.819 | 127677.221 |
| 18 | 441663.481 | 127679.508 |
| 19 | 441662.654 | 127682.106 |
| 20 | 441688.074 | 127690.017 |
| 22 | 441718.232 | 127699.402 |
| 23 | 441716.856 | 127702.972 |
| 24 | 441727.238 | 127707.667 |
| 25 | 441742.536 | 127715.091 |
| 26 | 441755.015 | 127723.594 |
| 27 | 441755.846 | 127721.840 |
| 28 | 441811.121 | 127746.928 |
| 29 | 441809.896 | 127749.930 |
| 30 | 441865.313 | 127776.020 |
| 31 | 441883.384 | 127784.841 |

3 этап - автобусные остановки на км 6+700 и км 6+730 автомобильной дороги Обход г. Саяногорска в Бейском районе.

- Категория земель: земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования: автомобильный транспорт;

- местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, от 80.790км автодороги Абакан – Саяногорск-Черемушки, до 88.574 км автодороги Абакан – Саяногорск - ;

- общая площадь:  145304 кв.м

Координаты  вновь образуемого земельного участка

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 343472,026 | 202068,293 |
| 31 | 343466,529 | 202064,232 |
| 32 | 343489,208 | 202033,479 |
| 33 | 343510,285 | 202004,900 |
| 34 | 343529,272 | 201979,155 |
| 35 | 343567,062 | 201927,913 |
| 36 | 343571,520 | 201921,868 |
| 37 | 343575,490 | 201924,499 |
| 38 | 343579,247 | 201927,412 |
| 39 | 343589,935 | 201915,273 |
| 40 | 343595,290 | 201907,910 |
| 41 | 343599,210 | 201903,060 |
| 42 | 343598,950 | 201902,870 |
| 43 | 343603,510 | 201897,160 |
| 44 | 343605,084 | 201898,515 |
| 45 | 343591,191 | 201914,625 |
| 46 | 343587,350 | 201919,080 |
| 47 | 343583,890 | 201923,465 |
| 48 | 343580,430 | 201927,850 |
| 49 | 343567,991 | 201942,713 |
| 50 | 343554,670 | 201958,630 |
| 51 | 343528,820 | 201991,606 |
| 52 | 343518,900 | 202004,261 |
| 53 | 343498,300 | 202030,540 |
| 54 | 343488,180 | 202041,810 |
| 55 | 343480,310 | 202052,160 |
| 56 | 343474,150 | 202065,480 |
| 30 | 343472,026 | 202068,293 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 343600,929 | 201922,405 |
| 2 | 343579,104 | 201949,213 |
| 3 | 343559,380 | 201973,440 |
| 4 | 343556,750 | 201981,220 |
| 5 | 343580,270 | 201955,290 |
| 6 | 343584,992 | 201948,759 |
| 7 | 343590,707 | 201941,902 |
| 8 | 343604,914 | 201924,851 |
| 9 | 343617,816 | 201909,481 |
| 10 | 343622,278 | 201904,342 |
| 11 | 343618,386 | 201900,962 |
| 1 | 343600,929 | 201922,405 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 13 | 343542,880 | 201993,360 |
| 14 | 343545,295 | 201995,869 |
| 15 | 343543,660 | 201997,780 |
| 16 | 343536,529 | 202006,918 |
| 17 | 343529,107 | 202016,431 |
| 18 | 343518,480 | 202030,050 |
| 19 | 343519,724 | 202031,337 |
| 20 | 343512,830 | 202041,920 |
| 21 | 343498,310 | 202055,880 |
| 22 | 343497,928 | 202055,581 |
| 23 | 343482,050 | 202075,838 |
| 24 | 343485,200 | 202068,290 |
| 25 | 343497,452 | 202052,375 |
| 26 | 343514,490 | 202030,240 |
| 27 | 343531,586 | 202008,031 |
| 13 | 343542,880 | 201993,360 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 80 | 343619,300 | 201899,840 |
| 81 | 343613,470 | 201888,790 |
| 44 | 343605,084 | 201898,515 |
| 45 | 343591,191 | 201914,625 |
| 46 | 343587,350 | 201919,080 |
| 47 | 343583,890 | 201923,465 |
| 48 | 343580,430 | 201927,850 |
| 49 | 343567,991 | 201942,713 |
| 50 | 343554,670 | 201958,630 |
| 51 | 343528,820 | 201991,606 |
| 52 | 343518,900 | 202004,261 |
| 53 | 343498,300 | 202030,540 |
| 54 | 343488,180 | 202041,810 |
| 55 | 343480,310 | 202052,160 |
| 56 | 343474,150 | 202065,480 |
| 30 | 343472,026 | 202068,293 |
| 74 | 343443,730 | 202105,760 |
| 73 | 343452,500 | 202112,160 |
| 72 | 343459,190 | 202111,460 |
| 71 | 343472,580 | 202091,790 |
| 70 | 343479,700 | 202081,470 |
| 23 | 343482,050 | 202075,838 |
| 24 | 343485,200 | 202068,290 |
| 25 | 343497,452 | 202052,375 |
| 26 | 343514,490 | 202030,240 |
| 27 | 343531,586 | 202008,031 |
| 13 | 343542,880 | 201993,360 |
| 14 | 343545,295 | 201995,869 |
| 76 | 343550,590 | 202001,370 |
| 77 | 343561,980 | 201994,470 |
| 4 | 343556,750 | 201981,220 |
| 3 | 343559,380 | 201973,440 |
| 2 | 343579,104 | 201949,213 |
| 1 | 343600,929 | 201922,405 |
| 11 | 343618,386 | 201900,962 |
| 80 | 343619,300 | 201899,840 |

4 этап - автобусные остановки на км 107+928 и км 107+975 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Бейском районе

- Категория земель: земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования: автомобильный транспорт;

- местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский район, аал Верх-Киндерла, автодорога Белый Яр – Бея – Аскиз км 17+293 – км 109+078 ;

- общая площадь: 21932,47 кв.м

Координаты  вновь образуемого земельного участка

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 2 | 327861.610 | 147876.420 |
| 21 | 327871.423 | 147872.015 |
| 22 | 327894.754 | 147923.805 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 6 | 327863.440 | 147879.950 |
| 3 | 327862.470 | 147878.310 |
| 2 | 327861.610 | 147876.420 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 13 | 327905.370 | 147966.800 |
| 14 | 327913.678 | 147989.063 |
| 23 | 327922.386 | 147985.143 |
| 22 | 327894.754 | 147923.805 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 7 | 327851.670 | 147945.969 |
| 20 | 327878.265 | 148005.004 |
| 17 | 327893.938 | 147997.949 |
| 18 | 327884.280 | 147977.590 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 7 | 327851.670 | 147945.969 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 10 | 327844.673 | 147884.025 |
| 8 | 327827.282 | 147891.833 |
| 7 | 327851.670 | 147945.969 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 9 | 327846.480 | 147887.530 |
| 10 | 327844.673 | 147884.025 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 327860.298 | 147873.536 |
| 2 | 327861.610 | 147876.420 |
| 3 | 327862.470 | 147878.310 |
| 4 | 327861.210 | 147879.130 |
| 5 | 327861.930 | 147880.640 |
| 6 | 327863.440 | 147879.950 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 9 | 327846.480 | 147887.530 |
| 10 | 327844.673 | 147884.025 |
| 11 | 327843.404 | 147881.564 |
| 1 | 327860.298 | 147873.536 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |
| 13 | 327905.370 | 147966.800 |
| 14 | 327913.678 | 147989.063 |
| 15 | 327914.990 | 147992.579 |
| 16 | 327895.495 | 148001.232 |
| 17 | 327893.938 | 147997.949 |
| 18 | 327884.280 | 147977.590 |
| 19 | 327867.570 | 147937.790 |
| 12 | 327886.620 | 147927.990 |

5этап -– автобусные остановки на км 0+650 и км 0+697 автомобильной дороги Бондарево – Большой Монок в Бейском районе.

- Категория земель: земли промышленности , энергетики, транспорта, связи, радиоосвещения, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;населенных пунктов;

- вид разрешенного использования: автомобильный транспорт;

- местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский район, автодорога с. Бондарево – с. Большой Монок, участок 2;

- общая площадь:82974 кв.м

Координаты  вновь образуемого земельного участка

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 19 | 327003.155 | 140834.465 |
| 18 | 327000.527 | 140848.487 |
| 3 | 327001.236 | 140849.195 |
| 4 | 327000.527 | 140849.907 |
| 17 | 326999.807 | 140849.197 |
| 46 | 326996.868 | 140851.504 |
| 41 | 327007.527 | 140855.384 |
| 8 | 327051.138 | 140862.159 |
| 9 | 327051.302 | 140841.945 |
| 19 | 327003.155 | 140834.465 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 29 | 326956.241 | 140826.722 |
| 30 | 326952.320 | 140830.700 |
| 12 | 326953.030 | 140831.420 |
| 13 | 326952.320 | 140832.130 |
| 31 | 326951.600 | 140831.420 |
| 45 | 326948.954 | 140834.066 |
| 46 | 326996.868 | 140851.504 |
| 17 | 326999.807 | 140849.197 |
| 18 | 327000.527 | 140848.487 |
| 19 | 327003.155 | 140834.465 |
| 20 | 326969.477 | 140829.233 |
| 21 | 326967.084 | 140828.367 |
| 29 | 326956.241 | 140826.722 |
| Наименование | X, м | Y, м |
| 44 | 326917.001 | 140822.436 |
| 23 | 326919.975 | 140814.215 |
| 24 | 326924.000 | 140815.190 |
| 25 | 326922.980 | 140819.990 |
| 26 | 326923.036 | 140820.002 |
| 27 | 326922.735 | 140821.418 |
| 28 | 326930.909 | 140822.886 |
| 29 | 326956.241 | 140826.722 |
| 30 | 326952.320 | 140830.700 |
| 31 | 326951.600 | 140831.420 |
| 45 | 326948.954 | 140834.066 |
| 44 | 326917.001 | 140822.436 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 42 | 327003.628 | 140866.155 |
| 34 | 327002.041 | 140870.539 |
| 35 | 326959.350 | 140857.452 |
| 36 | 326925.161 | 140848.794 |
| 37 | 326916.141 | 140846.124 |
| 38 | 326916.235 | 140844.247 |
| 39 | 326909.396 | 140843.823 |
| 43 | 326912.923 | 140833.837 |
| 42 | 327003.628 | 140866.155 |

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 41 | 327007.527 | 140855.384 |
| 42 | 327003.628 | 140866.155 |
| 43 | 326912.923 | 140833.837 |
| 44 | 326917.001 | 140822.436 |
| 45 | 326948.954 | 140834.066 |
| 46 | 326996.868 | 140851.504 |
| 41 | 327007.527 | 140855.384 |

6 этап - автобусная остановка на км 13+150 автомобильной дороги Табат – Усть-Киндирла в Бейском районе.

- Категория земель: земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования: автомобильный транспорт;

- местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Табатский сельсовет,  автомобильная дорога Табат – Усть-Киндерла;

- общая площадь: 13067,47 кв.м

Координаты  вновь образуемого земельного участка

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 200 | 338055,286 | 149901,572 |
| 201 | 338048,255 | 149918,498 |
| 202 | 338044,985 | 149926,358 |
| 203 | 338044,805 | 149926,327 |
| 204 | 338042,366 | 149933,672 |
| 205 | 338038,355 | 149932,442 |
| 206 | 338022,769 | 149973,951 |
| 207 | 338022,464 | 149974,785 |
| 208 | 337993,177 | 149964,176 |
| 209 | 337997,089 | 149953,502 |
| 210 | 338002,339 | 149955,264 |
| 211 | 338019,772 | 149908,144 |
| 212 | 338026,264 | 149891,101 |
| 200 | 338055,286 | 149901,572 |

Таблица 15 – Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка; земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

| Наименование | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 20 | 338018.380 | 149924.450 |
| 21 | 337994.070 | 149991.810 |
| 22 | 338002.010 | 149994.380 |
| 23 | 338026.120 | 149927.220 |

5.2.1 Параметры проектируемых земельных участков

Площадь дополнительного отвода для объекта «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия»:

- 1 этап – ширина полосы испрашиваемого участка для строительства автобусных остановок составляет 4-35 м;

- 2 этап – ширина полосы испрашиваемого участка для строительства автобусных остановок составляет 26-44 м;

- 3 этап – ширина полосы испрашиваемого участка для строительства автобусных остановок составляет 9,76 м;

- 4 этап – ширина полосы испрашиваемого участка для строительства автобусных остановок составляет 10-18 м;

- 5 этап – ширина полосы испрашиваемого участка для строительства автобусных остановок составляет 3-20 м;

5.2.2 Формирование красных линий

Проектируемые полосы отвода участков строительства автобусных остановок в районах проектирования не затрагивают интересов владельцев отведенных земельных участков общественного сервитута и не изменяют проектные красные линии Генерального плана, совмещенного с проектом планировки северо-западной части пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия; Генерального плана городского округа город Сорск Республики Хакасия; Генерального плана, г. Саяногорска Республики Хакасия; Генерального плана, совмещенного с проектом планировки аала Верх-Киндирла, с. Бондарева и д. Усть-Киндирла Бейского района Республики Хакасия.

Координаты поворотных точек формируемых земельных участков приведены на чертежах «План межевания территории» 43-2017-ПМТ-1,2,3,4,5,6.

5.2.3 Правовой статус объектов межевания территории

На период подготовки проекта межевания территории свободны от застройки. В границах проектируемых территорий существующие земельные участки оформлены в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

5.2.4 Основные показатели по проекту межевания территории

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, в условиях сложившейся планировочной системы территорий проектирования.

5.2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории и проекта межевания территории

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории и проекта межевания территории представлены в таблице 1.

Таблица 1 Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория в границах проекта, всего: |  |  |
| 1 | по 1 этапу | га | 0,3585 |
| 2 | по 2 этапу | га | 0,9771 |
| 3 | по 3 этапу | га | 0,2049 |
| 4 | по 4 этапу | га | 0,3359 |
| 5 | по 5 этапу | га | 0,2621 |
| 6 | по 6 этапу | га | 0,2281 |

Раздел 6 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Графическая часть

# Text boxes

43 - 2017 - ППТ - 14

43 - 2017 - ППТ - 14

43 - 2017 - ППТ - 14

43 - 2017 - ППТ - 14

57

43 – 2017 – ППТ – 35

Согласование проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта

43 – 2017 – ППТ – 35

43 – 2017 – ППТ – 35

43 – 2017 – ППТ – 35

43 – 2017 – ППТ – 35

43 – 2017 – ППТ – 36

Согласование проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта

43 – 2017 – ППТ – 36

43 – 2017 – ППТ – 36

43 – 2017 – ППТ – 36

43 – 2017 – ППТ – 36

43 – 2017 – ППТ – 37

Согласование проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта

43 – 2017 – ППТ – 37

43 – 2017 – ППТ – 37

43 – 2017 – ППТ – 38

Согласование проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта

43 – 2017 – ППТ – 38

43 – 2017 – ППТ – 38

43 – 2017 – ППТ – 39

Согласование проекта планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта

43 – 2017 – ППТ – 39

43 – 2017 – ППТ – 39

137

Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка (в пределах проекта)

Земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

1 – Площадь дополнительного отвода под а.д. подъезд к пт. Усть-Абакан составляет 3585 м²

2 – Участок 2 – земли МО Усть-Абаканский поссовет после образования будет относиться к землям населенных пунктов, разрешенное использование: автомобильный транспорт

3 – Система координат – 166

1 – Площадь дополнительного отвода земельного участка под строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия составляет 9771 м²

2 – Участок 1 – земли городского округа город Сорск, п.ст. Ербинская. После образования будет относиться к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: автомобильный транспорт

3 – Система координат – 166

1 – Площадь дополнительного отвода под строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия составляет 2049,05 м²

2 – Участки 1, 2, 3 – земли МО г. Саяногорск после образования будут относиться к землям населенных пунктов, разрешенное использование: автомобильный транспорт

3 – Система координат – 166

Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка (в пределах проекта)

Земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

1 – Площадь дополнительного отвода под строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия составляет 3359 м²

2 – Участки 1 и 2 – земли МО  Бондаревский сельсовет после образования будут относиться к землям населенных пунктов, разрешенное использование: автомобильный транспорт

3 – Система координат – 166

Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка (в пределах проекта)

Земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

1 – Площадь дополнительного отвода под строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия составляет 2621 м²

2 – Участки 1 и 2 – земли МО  Бондаревский сельсовет после образования будут относиться к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: автомобильный транспорт

3 – Система координат – 166

Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка (в пределах проекта)

Земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»

1 – Площадь дополнительного отвода под строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия составляет 2281,47 м²

2 – Участок 2 – земли МО  Табатский сельсовет после образования будет относиться к землям населенных пунктов, разрешенное использование: автомобильный транспорт

3 – Система координат – 166

Каталог координат узловых и поворотных точек существующего земельного участка (в пределах проекта)

Земли ГКУ РХ «Хакасавтодор»