Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Хакасия

от «____» _________ 2017 г. № ___________

Заказчик: ГКУ РХ «Хакасавтодор»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«Строительство освещения, тротуаров

и автобусных остановок на участке км 6+890 – км 13+901 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак

в границах г. Абакана Республики Хакасия»

20/16

| Директор ООО «ЭкспертПроект» | С. В. Колмогоров |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А. В. Недушко |

Состав проекта

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Раздел 1 Основная часть. |  |  |
| 2 | Раздел 2 Материалы по обоснованию. |  |  |
| Графические материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1 | План размещения освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке автомобильной дороге Абакан – Ак-Довурак | 1:1000 | ПП -1 |
| 2 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | ПМ -1 |
| 3 | Схемы земельных участков |  | ПМ-2 |
| Материалы по обоснованию |
| 2 | Схема положения территории в структуре генерального плана г. Абакана | 1:25000 | ПП -2 |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) | 1:4000 | ПП -3 |

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Основная часть	4

1	Положение о размещении освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке автомобильной дороге общего пользования регионального значения.	4

2	Общие сведение о планировке территории	4

3	Сведения о размещении объекта	5

4	Основные планировочные характеристики объекта:	6

5	Корректировка красных линий на рассматриваемой территории	7

Раздел 2 Материалы по обоснованию	8

1	Краткая характеристика климатических и природных условий	8

2	Определение параметров планируемого строительства	8

3	Границы территории объектов культурного наследия	10

4	Границы зон с особыми условиями использования территории	10

5	Границы зон с действующими публичными сервитутами	10

6	Инженерная подготовка территории	10

7	Предложения по охране окружающей среды	11

8	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11

8.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	11

8.2	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	12

Графические приложения

1	20/16-ПП-1	14

2	20/16-ПП-2	24

3	20/16-ПП-3	25

4	20/16-ПМ-1	26

5     20/16-ПМ-2………………………………………………………………………………..36

раздел 1 основная часть

# Положение о размещении освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке автомобильной дороге общего пользования регионального значения.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке км 6+890 – км 13+901 автомобильной дороги  Абакан – Ак-Довурак в границах г. Абакана Республики Хакасия» выполнены  ООО «ЭкпертПроект»,  на основании   Государственного контракта №20 от 07.11.2016  года заключенного с ГКУ РХ «Хакасавтодор» и технического задания.

Проект планировки и межевания территории разработан с использованием результатов инженерных изысканий выполненных в 2016 г. и в соответствии со следующими документами:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-  Государственная программа Республики Хакасия  «Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014-2016 годы)»;

-    Проект планировки IX жилого района города Абакана;

-    Проект планировки X жилого района города Абакана;

-	СП 34.13330-2012 "Автомобильные дороги";

- 	СП 2.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проект планировки и проект межевания территории подготовлен в целях повышения уровня обустройства автомобильной дороги регионального значения в пределах зоны повышенной опасности в г. Абакане (устройство искусственного электроосвещения), выделения дополнительных земельных участков к полосе отвода автомобильной дороги.

# Общие сведение о планировке территории

«Строительство освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке км 6+890 – км 13+901 автомобильной дороги  Абакан – Ак-Довурак в границах г. Абакана Республики Хакасия» обеспечивает повышение уровня комфорта передвижения пешеходов, а так же повышение уровня безопасности участников дорожного движения в границах населенного пункта. Проектируемые элементы обустройства расположены вдоль автомобильной дороги. Тротуары, автобусные остановки и переходно-скоростные полосы  расположены в пределах км 6+890 – км 7+259. Освещение автомобильной дороги располагается на протяжении всего участка проектирования.

# Сведения о размещении объекта

Целью разработки проекта является разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги регионального значения  Абакан – Ак-Довурак в границах г. Абакана км 6+890 – км 13+901.

Определены границы территории общего пользования и границы зон с особыми условиями использования территории.

В административном отношении участок проектирования расположен на территории Республики Хакасия в пределах муниципального образования г. Абакан в его юго-западной части и муниципального образования Усть-Абаканского района.

Автомобильная дорога и проектируемые элементы обустройства проложены в границах кадастровых кварталов: 19:01:090402; 19:01:090401; 19:01:090501; 19:01:090706; 19:01:110101; 19:01:110201; 19:01:110301; 19:01:100403; 19:01:100404; 19:01:140702; 19:01:140701; 19:01:110401; 19:01:140601; 19:01:140602; 19:10:060709.

Под автомобильную дорогу выделены следующие участки: 19:01:090402:84; 19:01:100403:688; 19:01:090401:65; 19:01:090501:191; 19:01:090706:7; 19:01:100404:70; 19:01:110101:951; 19:01:110201:691; 19:01:110201:692; 19:01:110301:117; 19:01:110401:42; 19:01:140602:13; 19:01:140602:12; 19:10:060709 на которые имеются юридически оформленные земельно-правовые отношения. Земельные   участки,   имеющие   юридически   оформленные   земельно-правовые отношения имеет категорию:

-  земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания, телевидения,    информатики,    земли    для    обеспечения    космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В  рассматриваемых  границах  проходят  следующие сети местного значения:

ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ, кабель связи.

# Основные планировочные характеристики объекта:

«Строительство освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке

км 6+890 – км 13+901 автомобильной дороги  Абакан – Ак-Довурак в границах г. Абакана Республики Хакасия»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание разработки проекта планировки и межевания территории | -Задание на подготовку документации по планировке территории; -Государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014-2016 годы)» |
| 2 | Перечень проектов, выполненных на прилегающую территорию | Проект планировки IX и X жилых районов в г. Абакан |
| 3 | Категория линейного объекта под размещение искусственного электроосвещения | Автомобильная дорога регионального значения категория - 1 Б |
| 4 | Вид работ | Устройство искусственного электроосвещения |
| 5 | Краткое описание транспортно- планировочного решения | Установка опор освещения предусматривается в границах постоянной полосы отвода автомобильной дороги |
| 6 | Протяженность участка устройства искусственного электроосвещения | 7,259 км. |
| 7 | Показатели линейного объекта в существующих условиях |  |
|  | Ширина проезжей части | 7 м -13,5 м |
|  | Количество полос движения | 4 шт, 2 шт. |
|  | Разделение транспортных потоков по направлениям | Горизонтальная разметка (осевая линия) |
|  | Ширина обочины | 2,5 м |
|  | Движение наземного общественного транспорта | Имеется |
|  | Светофорные объекты | 1 шт (существующие) |
| 8 | Привязка к существующей улично-дорожной сети | Примыкания существующей улично- дорожной сети осуществляется в одном уровне. |
| 9 | Организация движения транспорта и пешеходов | Средства организации движения транспорта и пешеходов, в соответствии с утвержденным Проектом организации дорожного движения |
| 10 | Остановки общественного транспорта | На рассматриваемом участке 10 шт ( в существующих условиях) |
| 11 | Изменения границ зон с особыми условиями использования территории | Не требуется |
| 12 | Изменение зоны планируемого развития линейного объекта улично-дорожной сети | Не требуется |
| 13 | Демонтаж существующих элементов обустройства автодороги | Остановки общественного Транспорта 2 шт. |
| 14 | Изъятие или изменение существующих границ участков землепользований | Не требуется |

# Корректировка красных линий на рассматриваемой территории

Планировочное решение выполнено в соответствии с проектными решениями с учетом сложившейся застройки, а также с учетом существующих границ территории общего пользования под автомобильную дорогу.

Общая площадь земельного участка, отведенного под участок автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак (участок Абакан – Таштып – Абаза) составляет 18.9825 га. (Кадастровый номер 19:10:990101:0073). Земельный участок находится в собственности Республики Хакасия.

Для разработки на местности красных линий регулирования застройки выполнен разбивочный чертеж в соответствии с требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция и порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Точки границ расчета привязываются к координатам геодезической сети в системе координат МСК-166 для последующей разработки красных линий на прилегающих участках улиц и дорог.

Общая площадь дополнительного земельного участка для размещения тротуаров и опор освещения в постоянную полосу отвода дороги составит 0,7112 га. Из них 0,7009 принадлежит МО «Администрация г.Абакан Республики Хакасия» и 0,0103 МО «Усть-Абаканский район Республики Хакасия».

Линии отступа от красных линий в  целях определения места допустимого размещения объекта установлены 5 м от красных линий.

Раздел 2 Материалы по обоснованию

# Краткая характеристика климатических и природных условий

Для г. Абакана характерен континентальный климат с жарким летом, холодной зимой, резкими колебаниями температуры воздуха и небольшим количеством осадков.

Переход температур воздуха через 0о С весной происходит в среднем в начале апреля, осенью – в конце октября. Продолжительность периода со среднемесячными температурами воздуха ниже 0о С составляет в среднем 175 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона или периода со среднесуточными температурами ниже 8оС составляет 226 дней, средняя температура отопительного сезона – 9,5оС.

Абсолютный минимум температуры воздуха - -50оС

Абсолютный максимум температуры - +38оС

Относительная влажность воздуха колеблется от 56% до 78% и в среднем за год составляет 72%.

Преобладающими ветрами на территории являются ветры юго-западного направления.

Количество осадков в год колеблется от 207 мм до 455 мм.

Высота снежного покрова на открытых местах составляет 10 см, наибольшая – 27 см.

Устойчивый снежный покров ложится 15 ноября. Разрушение снежного покрова начинается в апреле, заканчивается в мае месяце.

Глубина промерзания грунтов 2,9 м.

Расчётная температура для проектирования – 40оС.

Характерной особенностью территории проектируемого района является плоский рельеф, с небольшими местными понижениями. Высотные отметки территории находятся на уровне 248,00 – 251,00. Уклоны местности близки к нулю.

# Определение параметров планируемого строительства

Протяженность обустраемого участка дороги составляет 7,259 км.

Освещение выполнено вдоль всего проектируемого участка.

Проектируемые тротуары имеют следующие технические параметры:

- протяженность слева 418 м,

- протяженность справа 355 м,

- ширина тротуара 3м,

- покрытие тротуара  из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип В марки III толщиной 0,03м.

Автобусные остановки расположены слева на к 7+028, справа к 7+175.

Основные проектные решения по наружному освещению

При  разработке  проектной  документации  были  приняты  следующие  основные технические параметры:

-   техническая категория дороги – III;

-   расчетная скорость – 100 км/час;

-   ширина проезжей части – 15 м при 4-х полосном, 11,25 м при 4-х полосном и 7,5 м при 2-х полосном движении;

-   ширина обочин – от 3,2м до 4,5м;

-   тип покрытия – асфальтобетон;

-   среднесуточная интенсивность движения – 3387 авт/сут.

В соответствии с требованиями п. 10.16 СП 34.13330-2012 данные участки автодороги должны быть освещены с нормативными показателями для улиц с интенсивным движением. По СП 52.13330.2011  класс существующей автодороги – Б1, магистрали и улицы районного значения, с средней яркостью дорожного покрытия не менее 0,6 кд/м2 и средней освещенностью не менее 10 лк.

Основные параметры проектируемого искусственного электроосвещения:

- строительная протяженность участка освещения                         -    7260 м.

- категория объекта по обеспечению надежности электроснабжения  -  III

- средняя яркость дорожного покрытия                                           –    0,6 кд/м2;

- горизонтальная освещенность покрытия проезжей части            -    10 лк;

- общая расчетная потребляемая мощность                                   –    39,6 кВт;

- размещение линии освещения – двух- и одностороннее;

протяженность участка с двухсторонним освещением  -  225 м.

протяженность участка с односторонним освещением – 7035 м.

- исполнение линии освещения – ВЛ 0,4 кВ проводом СИП;

протяженность монтируемого провода СИП  - 7,75 м.

- тип опор освещения – железобетонные СВ 110-5;

- тип светильников освещения – светодиодные Revoliht RC-R251-003мощностью 120 Вт;

- количество устанавливаемых светильников  - 328 шт.

- система управления освещением – ручная или автоматическая аппаратурой в шкафу управления заводского изготовления.

- расположение питающих центров - точки присоединения к источникам питания

согласно ТУ выданными  филиалом ПАО "МРСК Сибири"- "Хакасэнерго"  являются:

а) опора №26 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-97-01-95;

б) опора №2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-27-09-40;

в) проектируемая ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.01-15.

- количество устанавливаемых кронштейнов -  328 шт.

- кронштейн односветильниковый с углом наклона к горизонту 45° К1П (45)-2,0-2,0

–279 шт.

- кронштейн односветильниковый с углом наклона к горизонту 30° К1П (30)-2,0-2,0

– 49 шт.

Расстановка  вновь  устанавливаемых  опор  наружного  освещения  двухсторонняя и односторонняя с шагом 25 м.

# Границы территории объектов культурного наследия

Границы объектов историко-культурного и археологического наследия, а так же зон их охраны не внесены в государственный кадастр недвижимости.

# Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах проекта межевания установлена зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ, а так же охранная зона линий и сооружений связи и радиофикации.

# Границы зон с действующими публичными сервитутами

Публичных сервитутов на проектируемой территории не установлено.

# Инженерная подготовка территории

Мероприятия по вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории решена на топографической основе М 1:1000. Проектом предложен вариант организации односкатного профиля тротуаров и автобусных остановок. Размещение тротуаров производится при сохранении существующих высотных отметок.

Для реализации Проекта планировки территории объекта «Строительство освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке км 6+890 – км 13+901 автомобильной дороги  Абакан – Ак-Довурак в границах г. Абакана Республики Хакасия»          в     части     инженерной     инфраструктуры переустройство инженерных коммуникаций не требуется.

# Предложения по охране окружающей среды

Предложения по санитарной очистки территории.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

-	сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-	уборка территорий от мусора, снега.

# Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На участке проектирования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера:

-	При катастрофическом затоплении объект проектирования попадает в затапливаемую зону.

-	Из прочих природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

-	Территория принадлежит зоне с сейсмичностью 7 баллов, принимаемой для массового строительства, и 8 баллов сейсмической опасности при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных.

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений и снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

-	профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

-	ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

-	обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Графические приложения

# Text boxes

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39